建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告

福环监字（2017） 第0016号

项目名称：资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂

委托单位：资阳市城市生活垃圾处理厂

四川福德昌环保科技有限公司

2018年2月

承担单位：四川福德昌环保科技有限公司

项目负责人：李顺、李尚科

报告编写人：赵丽

审      核：李顺

签      发：李顺、李尚科

参加人员：罗茂 李小龙 刘科 秦冬梅 赵丽 刘兰芳

四川福德昌环保科技有限公司

电话：028-26789687

传真：028-26789687

邮编：641300

地址： 四川省资阳市雁江区大千路1166号

目   录

1前言	1

2验收监测依据	3

3 建设项目概况	4

3.1地理位置及外环境关系	4

3.2项目建设概况	4

3.3生产工艺简介	6

4主要污染物的产生、治理及排放	13

4.1废气的产生、治理及排放	13

4.2废水的产生、治理及排放	13

4.3噪声的产生及治理	14

4.4固废的产生及治理	14

4.5污染源及处理设施对照	15

4.6主要环保投资	15

5 环评结论及环评批复	16

5.1环评结论	16

5.2建议	17

5.3环评批复	17

6验收执行标准	18

6.1执行标准	18

6.2标准限值	19

7验收监测内容	20

7.1验收监测期间的工况统计	20

7.2质量控制和质量保证	20

7.3废气监测内容及结果	21

7.4废水监测内容及结果	23

7.5厂界环境噪声监测内容及结果	27

7.6地下水监测内容及结果	29

7.7土壤监测内容及结果	35

7.8固体废弃物处置情况检查	36

7.9污染物总量控制	37

7.10公众意见调查	37

7.11生态环境影响调查	38

8环境管理检查	38

8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查	38

8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查	39

8.3环境保护档案管理情况检查	39

8.4环境风险防范措施及污染事故应急预案检查	39

8.5卫生防护距离检查	42

8.7排污口规范化和绿化	43

8.8环评批复要求落实情况检查	43

8.9建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故	43

9结论	44

9.1废气	44

9.2废水	44

9.3噪声	44

9.4地下水	45

9.5土壤	45

9.6固体废弃物	45

9.7污染物总量控制	45

9.8公众意见调查	45

9.9环境风险管理检查	46

9.10卫生防护距离及搬迁落实情况检查	46

9.11验收监测结论	47

10建议	47

11 环保措施图片	48

附     表

“三同时”验收登记表

附     图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  渗滤液处理系统平面图

附图5  项目区水系图

附     件

附件一  四川省发展计划委员会文件

附件二  建设项目环境保护申报表

附件三  资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂项目执行标准

附件四  资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂项目选址意见书

附件五  建设项目环境影响评价大纲的批复

附件六  资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂项目环评批复

附件七  渗滤液处理系统改建项目节能登记表

附件八  渗滤液处理系统改建项目总量指标意见

附件九  渗滤液处理系统改建项目环境影响报告表审批的函

附件十  公众意见调查表渗滤液处理系统改建项目执行标准

附件十一  验收监测报告

附件十二  委托书

附件十三  承诺书

附件十四  资阳市环境保护局环境行政处罚决定书及缴纳罚款单

附件十五  垃圾渗滤液验收意见

附件十六  资阳市垃圾填埋场片区城中村改造项目房屋征收货币补偿支付表及情况汇报

附件十七  资阳市城市生活垃圾处理厂垃圾填埋场灭蝇除臭药剂用量

附件十八  资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液出口水量

附件十九  验收期间工况证明

附件二十  企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

1前言

资阳市城市生活垃圾处理厂始建于2002年06月，2005年10月投入运营，随着城市规模的扩大，人口的增加，垃圾产量将上升，现有垃圾处理方式已经不能适应城市发展需要，为了保护人们身体将康，改善资阳市的城市生态环境，并与资阳市城市的经济发展相适应，投资2540万元进行资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂的建设。

项目位于资阳市雁江区松涛镇打石湾，位于资阳市南郊，距资阳市约6km。

2000年8月11日，四川省发展计划委员会出具的《四川省发展计划委员会关于资阳市垃圾处理厂项目建议书的批复》（批准文号：川计固投（2000）1051号），同意该项目进行新建。

资阳市城市生活垃圾处理厂原设计在垃圾填埋场南端设置原堆肥生产区，但实际中未设置堆肥工艺，所以无发酵、粉碎等堆肥的相关的工序。并且原来的环评设计处理渗滤工艺是建设污水处理站处理后排入资阳市城市污水处理厂，实际是将污水处理站改为渗滤液处理系统；其中部分清水定期泵入市政洒水罐车运输至市政道路冲洗用水、绿化，在雨季多余清水外排沱江。2017年2月20日有资阳市环境保护局环境行政处罚决定书资环罚[2017]5号处罚人民币15.82947万元，2017年3月3日已缴纳罚款（见附件）。

2002年10月，四川省环境保科学研究院（国环评证甲字第3205号）编制完成该项目环境影响报告书；2003年1月24日，四川省环境保护局下达了《关于资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂环境影响报告书的批复》（川环建函[2003]21号）；2013年6月，南京科泓环保技术有限责任公司编制完成《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表（报批件）》；2013年6月13日，资阳市环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表审批的函》（资环建函[2013]91号）；2017年11月17日，四川福德昌环保科技有限公司编制完成了《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目验收报告表（报批件）》；

在项目建设及试运行期，该公司严格执行“三同时”制度，高度重视环境问题，公司生产设备运行正常，环境处理设施运行稳定有效，具备验收监测条件。受资阳市城市生活垃圾处理厂委托，四川福德昌环保科技有限公司对该项目竣工进行环境保护验收监测。据国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》的规定和要求，我公司于2017年5月进行了现场勘探、收集资料，2017年5月、6月、7月和2018年2月进行了验收监测，现依据验收监测分析结果，编写《资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂竣工环境保护验收监测报告》。

本次验收监测对象：

资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程设施。

主体工程：垃圾填埋场、渗滤液收集系统，

辅助及公用工程：防渗措施，降噪措施、供水、供电、厂区绿化。具体范围详见表3-1。

本次验收监测内容：

- 废气排放浓度及排放速率监测；

（2）废水排放浓度监测；

（3）厂界环境噪声监测；

（4）地下水质量监测

（5）土壤质量监测

（6）固废处置检查；

（7）公众意见调查；

（8）环境管理检查。

2验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.01）；

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2001.12.27）；

2.3《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（四川省环境保护局川环发[2003]001号，2003.1.7）；

2.4《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》(四川省环境保护局川环发[2006]61号)；

2.5《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（四川省环境保护局川环发[2012]77号）；

2.6《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部环办[2008]70号，2008.9.18）；

2.7四川省环境保科学研究院《资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂环境影响报告书（报批件）》（2002年10月）；

2.8四川省环境保护局《关于资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂环境影响报告书的批复》（川环建函[2003]21号，2003年1月24日）；

2.9南京科泓环保技术有限责任公司《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表（报批件）》（2013年6月）；

2.10资阳市环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表的审批函》（资环建函[2013]91号，2013年6月13日）；

2.11资阳市雁江区环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目执行环境标准的函（资雁环函[2013]57号，2013年4月11日）；

2.12资阳市规划局出具《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目规划选址意见》（资市规函[2013]30号，2013年1月21日）。

2.13资阳市国土资源局出具《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目用地预审的意见》（资国土资函[2013]19号，2013年1月31号）

2.14四川福德昌环保科技有限公司《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目验收报告表（报批件）》（2017.11.17）

2.15《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）

3 建设项目概况

3.1地理位置及外环境关系

该项目位于资阳市雁江区松涛镇打石湾，与环评建设位置一致。地理位置见附图1。

项目南侧距离285米是欧重汽车配件公司，项目东侧距离823米是南骏汽车。现周围500m卫生防护距离内居民已全部搬迁完毕（违建1个养老院，待拆除），共拆迁171户，拆迁总面积为54538.10m2，合法面积为33471.11m2，补偿款总额为153392030.49元（详见附件）。

3.2项目建设概况

3.2.1工程基本情况

项目名称：资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂

建设单位：资阳市城市生活垃圾处理厂

工程性质：新建

建设地点：资阳市雁江区松涛镇打石湾

建设规模：日平均处理垃圾 300t

实际规模：日平均处理垃圾 400t

项目占地：105.26亩

填埋容积：92万 m3

垃圾处理工艺：卫生填埋

服务年限：15年

调节池：容积约15000m3

项目投资：总投资2540万元

项目劳动定员：48人，现劳动人员25人

工作制度：全年工作365天

3.2.2项目组成

项目组成及主要环境问题见表3-1。

表3-1   项目组成对照表

| 名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 分选车间 | 贮料仓、前分选间，后分选间，废物回收 | / | 未建设，无堆肥工艺 |
|  | 堆肥车间 | 发酵系统、堆肥场、复混肥生产系统 |  |  |
|  | 垃圾填埋场 | 92万m3的填埋场、填埋拦截坝、填埋场截雨水沟、渗滤液调节池 | 同环评 | / |
| 公用工程 | 供水、供电设施；绿化 | 从距离场外800米的石油局二运公司取水，经加压后由DN100的给水管道输送至厂区，供生活、消防等用水 | / |
|  |  | 通过渗滤液处理系统处理后排放入沱江 | / |
|  |  | 总装机容量为411kw | / |
|  |  | 绿化面积为2042㎡ | / |
| 辅助配套工程 | 道路两条（一条永久性道路、一条碎石路） | 1条永久性道路，一条水泥道路 | / |
|  | 污水处理站 | 渗滤液处理系统：处理能力，150m3/d，采用“中温厌氧+膜生物反应（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”工艺，、维持原有的调节池不变，沿原有的厌氧反应器，新建A/O反应池、物化沉淀池、接触过滤池、浓缩液沉淀池，综合处理间。 | 污水处理站改为渗滤液处理系统 |
|  | 仓库 | 位于办公室三楼，主要存放员工劳保用品等 |  |
| 办公及生活设施 | 综合楼（含办公、倒班宿舍、食堂） | 位于项目西南侧（含办公、倒班宿舍） | 无食堂 |

工程变动情况：现垃圾填埋场共219.26亩，本项目验收范围为105.26亩其余填埋面积正在补做环评，不在本次验收范围内。

3.2.3项目产品存储情况及其分类

表3-2      主要原辅材料及能耗情况表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾填埋场 | 生活垃圾 | / | 400t/d |

表3-3  项目主要设备一览表

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 抓斗桥式起重机 | 1台 |
| 推土压实机 | 2台 |
| 导气装置 | 1台 |

3.3生产工艺简介

3.3.1项目给排水

①水源

项目用水由距处理厂800米外的石油局二运公司接取水，经加压后由DN1000的给水管输送至厂区，供生活、生产及消防用水供给。

②用水量项目废水主要是生产和生活过程中产生，具体见下图。

图3-2   项目水平衡图（m3/d）

3.3.2生产工艺

（1）产污工序

垃圾进场后，按预先确定的填埋小单元区卸下，用推土机分层推平后压实、覆土。收集到的气体和渗滤液需分别进行处置和处理，使之达标排放（渗滤液浓液不外排）。

填埋作业方式主要包括运、卸、摊平、压实、覆土等环节。卸料填埋作业采用垃圾进场后由下向上分层压实填埋的方式，工艺流程见图3-3。

图3-3 项目工艺流程

（2）工艺流程简述：

本工程采用半好氧卫生填埋平面作业工艺，整个填埋场底部首先清基作实黏土防渗层，同时建立垃圾截污坝，渗滤液收集处理系统，气体导出系统，场边设排洪系统，最终填埋后终场覆土，土地恢复利用。

1）填埋参数

填埋场按单元分期分区进行，场底压实后进行填埋，垃圾填埋至6米高后压实覆盖。

2）作业方式

分区填埋。将场区分为几个小区，即分区填埋，从垃圾一侧向另一侧方向水平推进填埋。在上一区即将完成时，开始建设下一区，在填埋下一区时上一区封场。这一填埋作业方式主要优缺点有：可在较短的时间内局部区域填埋到一定高度，垃圾填埋区域小，可减少渗沥液产生的数量；防渗层铺设可分多次完成，避免了防渗层在较长时间内暴露在外，造成防渗层容易破坏的缺点；但实施边铺设防渗层边填埋的建设运行相结合的方式，会造成施工与运行相互干扰，不利于管理，且受到地形条件的限制。本填埋场采用分区填埋的方式，全场分三个区，每区按日垃圾处理量分格逐层填埋，其每格面积在80-100m2之间。

图3-4 渗滤液处理系统工艺流程

（2）渗滤液处理系统工艺流程简述：

渗滤液由渗滤液收集系统收集至调节池，沿用原有的调节池，调节池内的渗滤液由提升泵提升至厌氧反应器内进行厌氧处理，沿用原有的厌氧硫化床反应器。渗滤液污水中含有大量悬浮物、胶体及有机物，采用厌氧技术，使高浓度厌氧污泥处于悬浮状态，厌氧反应器底部进水。随着进水混合物的升流，渗滤液中的绝大部分悬浮物、胶体被厌氧污泥截留吸附，大分子和难降解的有机物被水解酸化为小分子易生化的物质，为后续生化系统创造有利条件。

厌氧反应器处理后的渗滤液进入膜生物反应器，膜生物反应器包括反硝化、硝化和内置式超滤，“A/O+内置式超滤”简称MBR，其中反硝化/硝化用于降解去除污水中的有机污染物及总氮，超滤用于代替二沉池，超滤膜净化水和菌体。

超滤后进行膜前预处理，膜前预处理包括物化沉淀和接触过滤，物化沉淀利用微絮凝去除污染物，由重力作用实现泥水分离。接触过滤将渗滤液中悬浮污染物颗粒物截留在滤芯外部，保安过滤后进入纳滤系统。

膜前预处理后的渗滤液进入保安过滤系统进行过滤，将微量悬浮物和细小杂质颗粒物截留在滤芯外部。保安过滤后的渗滤液进入纳滤系统，为反渗透提供最佳的进水条件，纳滤膜的截留分子量在200-1000之间，同时纳滤膜对无机盐有一定的截留率。纳滤的产水率为70%。

为进一步去除残余的溶解性污染物，采用反渗透系统做最终处理，利用半透膜的选择透过性，在膜一侧出清水，一侧出浓缩液。清水进清水池后排出，浓缩液回灌至垃圾填埋场中稳定区。

3.3.3公用及辅助工程

本项目供电由总装机容量为411kw，供水距处理厂800米外的石油局二运公司接取水。

4主要污染物的产生、治理及排放

### 4.1废气的产生、治理及排放

4.1.1工艺废气的产生、治理及排放

本项目营运期废气主要为填埋气体、垃圾填埋场和渗滤液处理系统产生的恶臭。

垃圾废气中所含的硫化氢、硫醇、甲硫醇、硫醚、硫化甲脂、吲哚类等均为强烈的恶臭源，加上氨、乙醛、甲苯、苯甲醚等刺激性气体的协同作用，气味更为强烈。在垃圾转运、垃圾堆肥、垃圾填埋等过程中，均会产生恶臭气体。

填埋场气体的组成生活垃圾填埋后，会发生一系列物理、化学和生物反应，其主要反应产物为渗滤液及填埋气，填埋气又由主要气体和微量气体组成。主要气体包括氨、二氧化碳、一氧化碳、氢、硫化氢、甲烷、氮和氧，其中甲烷和二氧化碳比例最高，两者之和约占填埋气体的 95%以上；微量气体种类较多，主要有甲苯、乙烯氯化物、丙酮、苯、二乙烷、乙基苯等。

①项目营运后，填埋场垃圾中的有机物经微生物分解后，产生CO2、CH4等填埋气体，经过PVC导气管收集后采用石笼导气井结构，集中排气口上点火将填埋气体烧掉。

②垃圾填埋场在填埋作业时产生恶臭气体，恶臭气体中的主要污染物是硫化氢以无组织形式进入大气，采用及时覆盖垃圾，并种植灌木等适宜生长的植物，进行环境绿化，阻挡和减轻恶臭的扩散，每天对填埋区、污水处理区进行灭蚊灭蝇除臭（用药剂量见附件），设置500m卫生防护距离。

### 4.2废水的产生、治理及排放

（1）渗滤液

渗滤液的产生及处理根据业主提供，平均渗滤液产生量约为 240m3/d，处理能力为每日可送 150m3渗滤液至渗滤液处理系统处理，多余渗漏液泵入山顶调节池（两个，容积约10000+5000m3）暂存待处理。

垃圾处理场的水污染主要来自卫生填埋场的渗滤液，渗滤液中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。渗滤液通过渗滤液处理系统处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表2中标准后送清水池暂存（容积50m3），其中部分清水定期泵入市政洒水罐车运输至市政道路冲洗用水、绿化用水，雨天多余清水外排沱江。渗滤液处理系统采用“中温厌氧+膜生物反应（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”工艺，处理能力为150m3/d。

（2）生活污水

生活污水：仅有管理区少量管理人员生活污水产生。场区劳动定员25人，生活污水经过化粪池处理后，泵入填埋区。

### 4.3噪声的产生及治理

本项目对垃圾填埋场所用机械设备，首先从设备选型上注意尽可能选用低噪声设备，对各处理工序的风机、泵类采用减振、隔声处理，减少或降低噪声。

### 4.4固废的产生及治理

（1）生活垃圾

项目劳动定员25人，生活垃圾收集后运至本垃圾填埋场填埋。

（2）污泥

渗滤液处理系统产生的污泥由污泥泵和输送管道送至本垃圾填埋场填埋。

### 4.5污染源及处理设施对照

该项目污染源及处理设施对照见表。

表4-1  污染源及处理设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 | 环保设施（措施） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 废气 | 气体导排设施 | 导气井 | 导气井 | 与环评一致 |
|  | 恶臭处理 | 储料仓和发酵仓 | 活性炭除臭活水洗除臭 | 无堆肥工序，无需处理措施 |
|  | 破碎 | 处理粉尘 | 除尘设备2套 | 无堆肥工序，无破碎粉尘 |
| 废水 | 渗滤液处理处理 | 排水管道3km，污水处理站一座 | 渗滤液处理系统改建（调节池新建两个，容积约10000+5000m3） |
|  | 截洪沟 | 建设三条两级截洪沟 | 三条截洪沟汇成1条 |
|  | 生活污水 | 进入污水处理站处理后进入城市污水处理厂 | 泵入填埋区 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、距离衰减 | 与环评一致 |

### 4.6主要环保投资

本项目总投资为2540万元，其中环保投资1305.73万元，占总投资51%，主要用于渗滤液的处理、工艺废气的处理、高噪声设备的噪声控制等，经过对废水、废气的治理和高噪声设备的降噪治理，能满足环保的要求，环保设施合理可行。该项目主要环保投资见表4-2。

表4-2  项目环保措施与投资一览表

| 类别 | 项目及建设内容 | 环评治理措施 | 环评投资 (万元) | 实际治理措施 | 实际投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃 圾 场 | 气体 处理 | 气体导排设施 | 导气井 | 计入工程费 | 导气井 | 计入工程费 |
|  |  | 恶臭处理 | 储料仓和发酵仓 | 6 | 无堆肥工序，无需储料仓和发酵仓，但填埋工序中产生的恶臭采用及时覆盖垃圾，并种植灌木等适宜生长的植物，进行环境绿化，阻挡和减轻恶臭的扩散，每天对填埋区、污水处理区进行灭蚊灭蝇除臭 | / |
|  |  | 除尘设备2套 | 处理粉尘 | 10 | 无堆肥工序，无除尘设备 | / |
|  | 废水 处理 | 渗滤液处理处理 | 排水管道3km，污水处理站一座 | 154.25 | 渗滤液处理系统改建（调节池新建两个，容积约10000+5000m3） | 1268 |
|  |  | 截洪沟 | 建设三条两级截洪沟 | 29.73 | 三条截洪沟汇成1条 | 29.73 |
|  |  | 生活污水 | 进入污水处理站处理后进入城市污水处理厂 | 计入工程费 | 泵入填埋区 | 计入工程费 |
|  |  | 防渗处理 | 黏土防渗等 | 计入工程费 | 黏土防渗等 | 计入工程费 |
|  | 噪 声 | 基础减震、距离衰减 | 8 | 基础减震、距离衰减 | 8 |
|  | 绿化及生态恢复 | 无 | / | 绿化2042㎡ | 计入渗滤液处理系统工程 |
|  | 小计 |  | 331.69 | / | 1305.73 |

5 环评结论及环评批复

### 5.1环评结论

资阳市垃圾处理工程的建设，可根本上解决现在的垃圾堆带给环境带来的不利影响，提高人民的生活质量。工程对资阳市的正效益显著，工程拟采用污染防治措施经济技术可行，在堆肥厂向东移动200m的前提下厂区平面布置图基本合理。从综合建厂条件和对环境的影响考虑，只要全面落实报告书中提出的相应措施的前提下，工程在拟选厂址建设，从环境影响的角度考虑，本项目的建设是可行的。

### 5.2建议

（1）为减轻恶臭对周围环境的影响，填埋单元不要太大，便于尽快封顶和绿化。

（2）做好垃圾场的消毒、灭菌工作，以防3疾病的传播。

（3）肥料滞销时，降价销售或无偿送给农户，对此，当地政府给予企业适当的补偿。

（4）目前资阳市垃圾收集为混合收集，为利于垃圾处理厂垃圾的有效分选，使生活垃圾得到完全无害化处理，垃圾收集应分类收集。

（5）填埋场下游住户虽然现在饮用的城市自来水（当地政府已投资60万元，建成自来水供水管网），但为了保护下游地下水水质。废水处理后采用管道排放。在资阳市城市污水处理厂建成后，废水用管道排入城市污水处理厂。资阳市城市污水处理厂未建成时，处理后的废水用管道排入沱江。

### 5.3环评批复

环评批复意见（四川省环境保护局川环建函[2003]21号）：

你厂报送的《资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂环境影响评价报告书》收悉，经委托四川省环境工程评估中心组织专家进行评审，现批复如下：

- 改环境影响报告书评价内容满足环评大纲及其批复的要求，作出的评价结论可信，提出的各项污染防治措施基本可行，可作为本工程环境保护设施设计和环保“三同时”管理的依据。

- 工程在设计和运行中应重点做好以下工作：

1、垃圾填埋场应做好场地防渗处理和场周围防洪措施，产生的渗滤液要集中收集处理达标后才能外排。

2、含有重金属的垃圾应分类回收，妥善处置，避免进入填埋场或者堆肥系统造成二次污染。

3、对恶臭气体要采取有效的防治措施，做到达标排放。在报告书中提出的卫生防护距离内不能新建居住点，并认真落实现有农户的搬迁与安置工作。

4、取土场应采取相应的生态恢复措施，恢复植被，防止水土流失。

5、堆肥滞销带来的填埋量增加以及渗滤液量和污染物浓度增大应采取可行的工程措施和环保措施，确保污染物达标排放。

6、在本项目未投入运行期，做好现有填埋场已填埋垃圾的卫生填埋、渗滤液收集和处理达标工作，认真落实报告书提出的对现有填埋场的整改措施。

6验收执行标准

### 6.1执行标准

根据资阳市环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂执行环境标准的通知》（资市环发[2002]28号，2002年3月13日）和资阳市雁江区环境保护局，资雁环函[2013]57号《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目执行环境标准的函》（2013年4月11日），该项目验收监测执行如下标准：

（1）废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准

（2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准

（3）噪声：资阳市城市生活垃圾处理厂营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

### 6.2标准限值

验收监测标准见表6-1。

表6-1  污染物排放验收执行标准表

| 类型 | 验收标准 | 环评标准 |
| --- | --- | --- |
| 废 水 | 标准 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准 | 标准 | 执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准 |
|  | 废水 | pH6.5~8.5、色度40、CODcr 100mg/L、BOD5 30mg/L、SS 30mg/L、NH3-N 25mg/L、总磷3mg/L、粪大肠菌群10000、总汞0.001mg/L、总镉0.01mg/L、总铬0.1mg/L、六价铬0.05mg/L、总砷0.1mg/L、总铅0.1mg/L | 废水 | 色度50、CODcr 100mg/L、BOD5 30mg/L、SS 70mg/L、NH3-N 15mg/L |
| 地 下 水 | 标准 | 执行《地下水质量标准》（GB14848-93）表1中标准 | 标准 | 执行《地下水质量标准》（GB14848-93）表1中标准 |
|  | 地下水 | pH6.5~8.5、总硬度450mg/L、溶解性总固体1000mg/L、高锰酸盐指数3.0mg/L、氨氮0.2mg/L、硝酸盐：20mg/L、亚硝酸盐0.02mg/L、硫酸盐250mg/L、氯化物250mg/L、挥发酚类0.002mg/L、氰化物0.05mg/L、砷0.05mg/L、汞0.001mg/L、六价铬0.05mg/L、铅0.05mg/L、氟1.0mg/L、镉0.01mg/L、铁0.3mg/L、锰0.1mg/L、铜1.0mg/L、锌1.0mg/L | 地下水 | pH6.5~8.5、总硬度450mg/L、溶解性总固体1000mg/L、高锰酸盐指数3.0mg/L、氨氮0.2mg/L、硝酸盐：20mg/L、亚硝酸盐0.02mg/L、硫酸盐250mg/L、氯化物250mg/L、挥发酚类0.002mg/L、氰化物0.05mg/L、砷0.05mg/L、汞0.001mg/L、六价铬0.05mg/L、铅0.05mg/L、氟1.0mg/L、镉0.01mg/L、铁0.3mg/L、锰0.1mg/L、铜1.0mg/L、锌1.0mg/L |
| 废 气 | 标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准 | 标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准 |
|  | 氨 | 无组织1.5mg/m3 | 氨 | 无组织1.5mg/m3 |
|  |  | 有组织4.9(15m） |  | 有组织4.9(15m） |
|  | 硫化氢 | 无组织0.06mg/m3 | 硫化氢 | 无组织0.06mg/m3 |
|  |  | 有组织0.33(15m） |  | 有组织0.33（15m） |
|  | 标准 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008 | / |
|  | 甲烷 | 无组织标准值体积百分比0.1% |  |
|  |  | 有组织标准值体积百分比5% |  |
| 噪 声 | 标准 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 | 标准 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
|  | 厂界 噪声 | 3类：昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 厂界 噪声 | 3类：昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |

7验收监测内容

### 7.1验收监测期间的工况统计

验收监测期间，该项目连续、稳定、正常运行，工况满足验收监测的要求。项目验收监测期间工况如下：

表7-1   工况说明

| 序号 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理生活垃圾300吨/天 | 2017年5月22日 | 375.33吨/天 | 125% |
|  |  | 2017年5月31日 | 352.33吨/天 | 117% |
|  |  | 2017年6月1日 | 356.48吨/天 | 119% |
|  |  | 2017年6月2日 | 556.24吨/天 | 185% |
|  |  | 2017年6月14日 | 320.66吨/天 | 107% |
|  |  | 2017年6月15日 | 308.32吨/天 | 103% |
|  |  | 2017年6月16日 | 399.78吨/天 | 133% |
|  |  | 2017年7月3日 | 381.48吨/天 | 127% |
|  |  | 2017年7月4日 | 400.97吨/天 | 134% |
|  |  | 2018年02月02日 | 458.13吨/天 | 153% |
|  |  | 2018年02月03日 | 415.15吨/天 | 138% |

说明：粪大肠菌群、细菌总数、总大肠菌群数及土壤监测各指标委托四川省地质矿产勘察开发局成都综合岩矿测试中心（国土资源部成都矿产资源监督检查中心）单位检测。

### 7.2质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、可比性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

7.2.1严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

7.2.2合理布设监测点，保证了各监测点位布设的代表性。

7.2.3采样人员严格遵照采样技术规范，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

7.2.4及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

7.2.5监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

7.2.6现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。

7.2.7噪声测定前后校正了仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。

7.2.8水样测定过程中按规定进行了平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器，以此对分析、测定结果进行质量控制。

7.2.9监测报告严格实行三级审核制度。

### 7.3废气监测内容及结果

7.3.1废气排放监测内容

废气监测内容见表7-2，监测方法见表7-3。

表7-2   有组织排放废气信息表

| 点位编号 | 污染源名称 | 净化设备名称 | 断面位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 填埋气体 | 排气管 | 填埋气体排气管口处 | 硫化氢、氨 | 监测3天，每天3次 |
| 1#-2# | 填埋气体 | 导排气筒 | 导排气筒排气管口处 | 甲烷 | 监测2天，每天4次 |

表7-3   无组织排放废气信息表

| 点位编号 | 监测项目 | 断面位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 硫化氢、氨 | 排放源下风向周界外10m范围处 | 监测2天，每天4次 |
| 2# |  | 排放源下风向周界外10m范围处 |  |
| 3# |  | 排放源下风向周界外10m范围处 |  |
| 4# |  | 排放源上风向周界外10m范围处 |  |
| 1# | 甲烷 | 项目中心处 | 监测2天，每天4次 |

表7-4   废气检测项目及方法来源信息表

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检测分析仪器型号（编号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年） | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.001 |
|  | 硫化氢 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.01 |
|  | 甲烷 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | 气相色谱仪GC9800 FDC-YQ-066 | 4×10-2 |
| 无组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年） | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.001 |
|  | 硫化氢 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.001 |
|  | 甲烷 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | 气相色谱仪GC9800 FDC-YQ-066 | 4×10-2 |

7.3.2废气排放监测结果

项目废气监测结果见表7-5、表7-6。

表7-5  有组织排放废气检测结果表

| 监测项目 | 检测日期 | 排放浓度kg/h | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 20170614 | 3.27×10-9 | 3.25×10-9 | 3.32×10-9 | 达标 |
|  | 20170615 | 3.14×10-9 | 3.16×10-9 | 3.16×10-9 | 达标 |
|  | 20170616 | 3.19×10-9 | 3.22×10-9 | 3.21×10-9 | 达标 |
| 氨氨 | 20170614 | 3.50×10-10 | 4.00×10-10 | 3.77×10-10 | 达标 |
|  | 20170615 | 3.43×10-10 | 3.76×10-10 | 3.76×10-10 | 达标 |
|  | 20170616 | 3.73×10-10 | 3.75×10-10 | 3.76×10-10 | 达标 |
| 执行标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中的二级标准 | 项目 | 排气筒高度15m最高允许排放限值（kg/h） |
|  |  | 硫化氢 | 0.33 |
|  |  | 氨 | 4.9 |

表7-6  无组织排放废气检测结果表

| 监测项目 | 监测日期 | 点位名称 | 监测结果/浓度（mg/m3） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 2017年05月31日 | 1# | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 达标 |
|  |  | 4# | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 达标 |
|  | 2017年06月01日 | 1# | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 达标 |
|  |  | 4# | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 达标 |
| 氨 | 2017年05月31日 | 1# | 0.121 | 0.121 | 0.117 | 0.119 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.098 | 0.096 | 0.094 | 0.094 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.214 | 0.216 | 0.214 | 0.212 | 达标 |
|  |  | 4# | 0.087 | 0.087 | 0.085 | 0.083 | 达标 |
|  | 2017年06月01日 | 1# | 0.123 | 0.125 | 0.112 | 0.117 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.105 | 0.103 | 0.096 | 0.096 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.220 | 0.218 | 0.212 | 0.214 | 达标 |
|  |  | 4# | 0.080 | 0.078 | 0.071 | 0.087 | 达标 |
| 执行标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准 | 项目 | 最高允许排放限值（mg/m3） |
|  |  | 硫化氢 | 0.10 |
|  |  | 氨 | 2.0 |

检测结果表明：2017年5月和6月验收监测期间，有组织排放废气中硫化氢和氨的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中 的 二级标准；无组织废气中硫化氢和氨的排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准。

表7-7 无组织废气监测结果

| 监测点位 | 项目中心处 |
| --- | --- |
| 监测项目 | 监测日期2018年 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| 甲烷 | 实测浓度（mg/m3） | 02月02日 | 8.01 | 2.83 | 12.7 | 4.19 | 6.94 |
|  | 体积百分比（%） |  | 1.12×10-3 | 4.00×10-4 | 1.78×10-3 | 5.87×10-4 | 9.727×10-4 |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 02月03日 | 2.5 | 6.12 | 5.5 | 2.51 | 4.16 |
|  | 体积百分比（%） |  | 3.50×10-4 | 8.57×10-4 | 7.70×10-4 | 3.51×10-4 | 5.82×10-4 |
| 执行 标准 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008 | 标准值体积百分比% |
|  |  | 0.1 |

检测结果表明：2018年02月02日和02月03日监测期间无组织废气甲烷满足《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008中9.2的排放要求。

表7-8  有组织废气监测结果

| 监测项目 | 监测点位 | 监测日期2018年 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 实测浓度（mg/m3） | 1#：导排气筒 | 02月02日 | 1440 | 1650 | 1720 | 1450 | 1565 |
|  | 体积百分比（%） |  |  | 0.202 | 0.231 | 0.241 | 0.203 | 0.219 |
|  | 实测浓度（mg/m3） |  | 02月03日 | 1440 | 1660 | 1720 | 1440 | 1565 |
|  | 体积百分比（%） |  |  | 0.202 | 0.232 | 0.241 | 0.202 | 0.219 |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 2#：导排气筒 | 02月02日 | 1810 | 1670 | 1780 | 1770 | 1758 |
|  | 体积百分比（%） |  |  | 0.253 | 0.234 | 0.249 | 0.248 | 0.2460 |
|  | 实测浓度（mg/m3） |  | 02月03日 | 1820 | 1810 | 1780 | 1760 | 1792 |
|  | 体积百分比（%） |  |  | 0.255 | 0.253 | 0.249 | 0.246 | 0.251 |
| 执行 标准 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008 | 标准值体积百分比% |
|  |  | 5 |

### 检测结果表明：2018年02月02日和02月03日监测期间1#-2#：导排气筒中有组织废气甲烷满足《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008中9.2的排放要求。

### 7.4废水监测内容及结果

7.4.1废水监测内容

废水监测内容见表7-9，监测方法见表7-10。

表7-9   废水监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#渗滤液处理站进口 | pH、流量、色度、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总镉、总格、总汞、六价铬、总砷、总铅、粪大肠菌群数 | 连续2天、每天4次 |
| 2#：渗滤液处理站出口 |  |  |

表7-10   水质检测项目及方法来源信息

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检测分析仪器型号（编号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/d） | 地表水和污水监测技术规范 | HJ/T91-2002 | \ | \ |
| pH (无量纲) | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-86 | 台式酸度计 FDC-YQ-019 | \ |
| COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB 11914-89 | 酸式滴定管50mL FDC-YQ-070 | 10 |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ/T505-2009 | 生化培养箱 FDC-YQ-023 | 0.5 |
| 色度 | 水质 色度的测定 铂钴比色法和稀释倍数法 | GB11903-89 | 具塞比色管 FDC-YQ-082 | \ |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB11901-89 | 万分位电子分析天平FDC-YQ-014 | \ |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.025 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 | HJ 636-2012 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.05 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.01 |
| 总镉 | 水质 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006（9.1） | 原子吸收分光光度计FDC-YQ-001 | 0.0005 |
| 总汞 | 水质 汞、砷、硒、鉍和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计RGF-6200 FDC-YQ-004 | 4×10-5 |
| 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466-87 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.004 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.004 |
| 总砷 | 水质 汞、砷、硒、鉍和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计RGF-6200 FDC-YQ-004 | 3×10-4 |
| 总铅 | 水质 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006（11.1） | 原子吸收分光光度计FDC-YQ-001 | 0.0025 |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） | HJ/T347-2007 | DH-500型电热恒温培养箱H0063 HH-S8电热恒温水浴锅H0060 | 2（MPN/100mL） |

7.4.2废水监测结果

废水监测结果见表7-11。

表7-11   废水检测结果表

| 监测项目 | 监测日期 | 点位 | 监测结果（mg/L） | 日均值 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/h） | 2017年7月3日 | 进口1# | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | / |
|  |  | 出口2# | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |
|  |  | 出口2# | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |
| pH (无量纲) | 2017年7月3日 | 进口1# | 7.77 | 7.80 | 7.79 | 7.78 | 7.77~7.80 | / |
|  |  | 出口2# | 6.08 | 6.06 | 6.09 | 6.09 | 6.06~6.09 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 7.77 | 7.71 | 7.62 | 7.66 | 7.62~7.77 |  |
|  |  | 出口2# | 6.09 | 6.12 | 6.09 | 6.13 | 6.09~6.13 |  |
| COD | 2017年7月3日 | 进口1# | 5800 | 5852 | 5836 | 5812 | 5825 | 98.6 |
|  |  | 出口2# | 73.8 | 69.8 | 72.0 | 73.0 | 72.1 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 5012 | 4980 | 5080 | 5040 | 5028 |  |
|  |  | 出口2# | 73.8 | 72.2 | 73.0 | 75.4 | 73.6 |  |
| BOD5 | 2017年7月3日 | 进口1# | 3400 | 3300 | 3350 | 3350 | 3350 | 99.4 |
|  |  | 出口2# | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 18.9 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 3400 | 3450 | 3350 | 3400 | 3400 |  |
|  |  | 出口2# | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 19 |  |
| 色度 | 2017年7月3日 | 进口1# | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 99.6 |
|  |  | 出口2# | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |  |
|  |  | 出口2# | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 悬浮物 | 2017年7月3日 | 进口1# | 344 | 324 | 326 | 342 | 334 | 98.6 |
|  |  | 出口2# | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 326 | 334 | 328 | 326 | 328 |  |
|  |  | 出口2# | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 |  |
| 氨氮 | 2017年7月3日 | 进口1# | 106 | 101 | 103 | 99.3 | 102.3 | 93.3 |
|  |  | 出口2# | 7.38 | 7.55 | 7.27 | 7.44 | 7.41 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 104 | 101 | 102 | 99.3 | 101.6 |  |
|  |  | 出口2# | 6.41 | 6.30 | 5.95 | 6.18 | 6.21 |  |
| 总氮 | 2017年7月3日 | 进口1# | 125 | 121 | 123 | 125 | 123 | 72.0 |
|  |  | 出口2# | 35.9 | 39.1 | 32.8 | 37.0 | 36.2 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 123 | 130 | 127 | 125 | 126 |  |
|  |  | 出口2# | 30.7 | 39.1 | 33.9 | 30.7 | 33.6 |  |
| 总磷 | 2017年7月3日 | 进口1# | 13.5 | 15.0 | 12.8 | 14.3 | 13.7 | 99.0 |
|  |  | 出口2# | 0.141 | 0.133 | 0.137 | 0.129 | 0.135 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 12.0 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | 12.9 |  |
|  |  | 出口2# | 0.118 | 0.129 | 0.125 | 0.152 | 0.137 |  |
| 总镉 | 2017年7月3日 | 进口1# | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 77.2 |
|  |  | 出口2# | 8.2×10-3 | 8.7×10-3 | 8.7×10-3 | 8.7×10-3 | 8.57×10-3 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 0.035 |  |
|  |  | 出口2# | 8.2×10-3 | 8.7×10-3 | 7.7×10-3 | 8.7×10-3 | 8.32×10-3 |  |
| 总汞 | 2017年7月3日 | 进口1# | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 69.6 |
|  |  | 出口2# | 5.17×10-4 | 4.23×10-4 | 6.50×10-4 | 4.78×10-4 | 5.17×10-3 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.016 |  |
|  |  | 出口2# | 5.32×10-4 | 6.28×10-4 | 3.37×10-4 | 4.45×10-4 | 4.85×10-3 |  |
| 总铬 | 2017年7月3日 | 进口1# | 0.176 | 0.171 | 0.178 | 0.181 | 0.176 | 90.2 |
|  |  | 出口2# | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.017 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 0.192 | 0.176 | 0.178 | 0.183 | 0.176 |  |
|  |  | 出口2# | 0.016 | 0.023 | 0.014 | 0.018 | 0.018 |  |
| 六价铬 | 2017年7月3日 | 进口1# | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.020 | 0.025 | 77.8 |
|  |  | 出口2# | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.029 |  |
|  |  | 出口2# | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 |  |
| 总砷 | 2017年7月3日 | 进口1# | 0.057 | 0.053 | 0.058 | 0.059 | 0.057 | 88.3 |
|  |  | 出口2# | 7.1×10-3 | 4.3×10-3 | 6.6×10-3 | 8.1×10-3 | 6.5×10-3 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 0.058 | 0.059 | 0.055 | 0.058 | 0.057 |  |
|  |  | 出口2# | 5.4×10-3 | 8.2×10-3 | 7.3×10-3 | 6.3×10-3 | 6.8×10-3 |  |
| 总铅 | 2017年7月3日 | 进口1# | 0.090 | 0.079 | 0.079 | 0.069 | 0.079 | 18.2 |
|  |  | 出口2# | 0.058 | 0.068 | 0.069 | 0.058 | 0.063 |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 0.058 | 0.069 | 0.069 | 0.079 | 0.069 |  |
|  |  | 出口2# | 0.037 | 0.037 | 0.058 | 0.048 | 0.058 |  |
| 粪大肠菌群 | 2017年7月3日 | 进口1# | 1.40×10-3 | 1.10×10-3 | 1.80×10-3 | 1.30×10-3 | / | / |
|  |  | 出口2# | <20 | <20 | <20 | <20 | / |  |
|  | 2017年7年4日 | 进口1# | 1.40×10-3 | 1.40×10-3 | 1.10×10-3 | 1.40×10-3 | / |  |
|  |  | 出口2# | <20 | <20 | <20 | <20 | / |  |

表7-12  废水执行标准

| 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准 |
| --- |
| 废水（出口2#） | 项目 | 最高允许排放限值（mg/L） | 项目 | 最高允许排放限值（mg/L） |
|  | 总镉 | 0.01 | 悬浮物 | 30 |
|  | 总汞 | 0.001 | COD | 100 |
|  | 总铬 | 0.1 | BOD5 | 30 |
|  | 六价铬 | 0.05 | 氨氮 | 25 |
|  | 总砷 | 0.1 | 粪大肠菌群 | 10000 |
|  | 总铅 | 0.1 | 流量 | / |
|  | 色度 | 40 | 总磷 | 3 |
|  | 总氮 | 40 | pH（无量纲） | / |

根据监测结果可知，监测各项指标均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准。进水口1#的废水是渗滤液，监测指标无标准值，暂不评价。

### 7.5厂界环境噪声监测内容及结果

7.5.1厂界环境噪声监测内容

项目厂界环境噪声监测方法见表7-13。

表7-13  噪声检测项目及方法来源信息表

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检测分析仪器型号 （编号） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准 | GB12348-2008 | AWA6228多功能声级计 FDC-YQ-049 | 监测2天，每天昼间夜间各一次 |

7.5.2厂界环境噪声结果

厂界环境噪声监测结果见表7-14。

表7-14  噪声检测结果表（厂界噪声）   单位：dB（A）

| 监测项目 | 监测日期 | 点位 | 监测结果/等效声级计Leq[dB(A)] | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 噪声 | 2017年05月31日 | 1# | 57.2 | 48.8 | 达标 |
|  |  | 2# | 56.6 | 48.1 | 达标 |
|  |  | 3# | 58.0 | 45.7 | 达标 |
|  |  | 4# | 57.4 | 47.3 | 达标 |
|  | 2017年06月01日 | 1# | 54.4 | 48.5 | 达标 |
|  |  | 2# | 56.3 | 47.4 | 达标 |
|  |  | 3# | 55.8 | 46.5 | 达标 |
|  |  | 4# | 56.8 | 49.3 | 达标 |

检测结果表明：2017年5月31日和6月01日验收监测期间，监测点位昼夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准标准限值。

### 7.6地下水监测内容及结果

7.6.1地下水监测内容

项目地下水监测方法见表7-15、7-16。

表7-15   地下水水监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测规范 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#：厂址下游1km处井水 2#：厂址下游1.2km处井水 3#：厂址下游1.5km处井水 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 | 《地下水环境监测技术规范》 HJ/T164-2004 | 连续2天、每天4次 |

表7-16  地下水检测项目及方法来源信息表

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检测分析仪器型号（编号） | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-86 | 台式酸度计 FDC-YQ-019 | / |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水 溶解性总固体 称量法 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006（8.1称量法） | 万分位电子分析天平FDC-YQ-014 | / |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 | GB7477-1987 | 碱性滴定管 | 5(以CaCO3计) |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 滴定法 | GB11892-89 | 酸式滴定管 | 0.5 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.025 |
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ/T84-2016 | 离子色谱仪IC1800 FDC-YQ-021 | 0.018 |
| 硝酸盐（以N计） |  |  |  | 0.016 |
| 亚硝酸盐（以N计） |  |  |  | 0.016 |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB11896-89 | 碱式滴定管 | / |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基替比林光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.0003 |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 异氨酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ484-2009 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.004 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计RGF-6200 FDC-YQ-004 | 3×10-4 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、鉍和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计RGF-6200 FDC-YQ-004 | 4×10-5 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 | 0.004 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB7484-87 | 台式酸度计FDC-YQ-031 | 0.05 |
| 铅 | 水质 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计FDC-YQ-001 | 2.5×10-5 |
| 镉 |  |  |  | 5×10-4 |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB11911-89 | 原子吸收分光光度计FDC-YQ-001 | 0.01 |
| 铁 |  |  |  | 0.03 |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 原子吸收分光光度计FDC-YQ-001 | 0.05 |
| 锌 |  |  |  | 0.05 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | HJ/T347-2007 | DHR-9082电热恒温培养箱 20131011 | / |

7.6.2地下水监测结果

地下水监测结果见表7-17。

表7-17  地下水监测结果

| 监测项目 | 监测日期2018年 | 监测点位 监测频次 | 监测结果（mg/L） | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |
| pH | 02月02日 | 1# | 7.37 | 7.38 | 7.31 | 7.33 | 达标 |
|  |  | 2# | 7.57 | 7.52 | 7.50 | 7.55 | 达标 |
|  |  | 3# | 7.68 | 7.65 | 7.63 | 7.67 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 7.30 | 7.33 | 7.31 | 7.34 | 达标 |
|  |  | 2# | 7.47 | 7.51 | 7.49 | 7.53 | 达标 |
|  |  | 3# | 7.71 | 7.69 | 7.66 | 7.68 | 达标 |
| 总硬度 | 02月02日 | 1# | 238 | 238 | 238 | 239 | 达标 |
|  |  | 2# | 346 | 347 | 349 | 348 | 达标 |
|  |  | 3# | 547 | 547 | 546 | 547 | 超标 |
|  | 02月03日 | 1# | 238 | 237 | 237 | 238 | 达标/ |
|  |  | 2# | 346 | 347 | 345 | 345 | 达标 |
|  |  | 3# | 544 | 545 | 545 | 544 | 超标 |
| 溶解性总固体 | 02月02日 | 1# | 444 | 442 | 446 | 452 | 达标 |
|  |  | 2# | 557 | 559 | 561 | 560 | 达标 |
|  |  | 3# | 936 | 940 | 935 | 944 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 444 | 446 | 450 | 440 | 达标 |
|  |  | 2# | 560 | 550 | 564 | 558 | 达标 |
|  |  | 3# | 936 | 934 | 939 | 938 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 02月02日 | 1# | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 达标 |
| 氨氮 | 02月02日 | 1# | 0.281 | 0.298 | 0.298 | 0.291 | 超标 |
|  |  | 2# | 0.320 | 0.306 | 0.317 | 0.313 | 超标 |
|  |  | 3# | 0.436 | 0.425 | 0.432 | 0.425 | 超标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.287 | 0.294 | 0.291 | 0.283 | 超标 |
|  |  | 2# | 0.300 | 0.306 | 0.317 | 0.313 | 超标 |
|  |  | 3# | 0.436 | 0.421 | 0.417 | 0.440 | 超标 |
| 亚硝酸盐 | 02月02日 | 1# | 0.223 | 0.229 | 0.222 | 0.213 | 超标 |
|  |  | 2# | 0.202 | 0.186 | 0.198 | 0.191 | 超标 |
|  |  | 3# | 0.278 | 0.296 | 0.292 | 0.283 | 超标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.224 | 0.226 | 0.215 | 0.224 | 超标 |
|  |  | 2# | 0.190 | 0.198 | 0.197 | 0.190 | 超标 |
|  |  | 3# | 0.288 | 0.281 | 0.284 | 0.279 | 超标 |
| 硝酸盐 | 02月02日 | 1# | 5.71 | 5.93 | 5.64 | 5.23 | 达标 |
|  |  | 2# | 8.93 | 9.40 | 9.17 | 9.79 | 达标 |
|  |  | 3# | 1.59 | 1.57 | 1.63 | 1.55 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 6.65 | 6.35 | 6.66 | 6.30 | 达标 |
|  |  | 2# | 9.54 | 9.74 | 9.47 | 9.12 | 达标 |
|  |  | 3# | 1.48 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 达标 |
| 硫酸盐 | 02月02日 | 1# | 83.3 | 84.6 | 83.7 | 83.0 | 达标 |
|  |  | 2# | 92.2 | 95.1 | 93.2 | 97.3 | 达标 |
|  |  | 3# | 470 | 467 | 473 | 469 | 超标 |
|  | 02月03日 | 1# | 83.7 | 85.9 | 85.8 | 85.2 | 达标 |
|  |  | 2# | 97.5 | 96.9 | 96.9 | 91.1 | 达标 |
|  |  | 3# | 480 | 479 | 497 | 485 | 超标 |
| 氯化物 | 02月02日 | 1# | 5.90 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 达标 |
|  |  | 2# | 56.0 | 56.2 | 56.0 | 55.8 | 达标 |
|  |  | 3# | 39.2 | 38.8 | 38.2 | 38.8 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 6.65 | 6.00 | 6.80 | 6.20 | 达标 |
|  |  | 2# | 56.5 | 55.8 | 56.2 | 56.0 | 达标 |
|  |  | 3# | 39.5 | 39.0 | 39.2 | 38.8 | 达标 |
| 挥发酚 | 02月02日 | 1# | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 达标 |
| 氰化物 | 02月02日 | 1# | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
| 砷 | 02月02日 | 1# | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 达标 |
|  |  | 2# | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 达标 |
|  |  | 3# | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 达标 |
|  |  | 2# | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 达标 |
|  |  | 3# | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 达标 |
| 汞 | 02月02日 | 1# | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 达标 |
|  |  | 2# | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 达标 |
|  |  | 3# | 4×10-5L | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5L | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 达标 |
|  |  | 2# | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 达标 |
|  |  | 3# | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5L | 4×10-5L | 达标 |
| 六价铬 | 02月02日 | 1# | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.004L | 0.004 | 0.004 | 0.004L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 达标 |
| 铅 | 02月02日 | 1# | 6.7×10-3 | 6.9×10-3 | 7.4×10-3 | 7.0×10-3 | 达标 |
|  |  | 2# | 8.6×10-3 | 8.9×10-3 | 9.5×10-3 | 9.1×10-3 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.0157 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0154 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 7.3×10-3 | 6.9×10-3 | 7.0×10-3 | 6.4×10-3 | 达标 |
|  |  | 2# | 9.0×10-3 | 8.9×10-3 | 8.8×10-3 | 8.8×10-3 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.0109 | 0.0131 | 0.0132 | 0.0129 | 达标 |
| 氟化物 | 02月02日 | 1# | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 达标 |
| 镉 | 02月02日 | 1# | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 达标 |
|  |  | 2# | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 达标 |
|  |  | 3# | 8×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 | 8×10-4 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 达标 |
|  |  | 2# | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 达标 |
|  |  | 3# | 8×10-4 | 7×10-4 | 7×10-4 | 8×10-4 | 达标 |
| 铁 | 02月02日 | 1# | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 3# | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 达标 |
| 锰 | 02月02日 | 1# | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 达标 |
| 铜 | 02月02日 | 1# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
| 锌 | 02月02日 | 1# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  | 02月03日 | 1# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  |  | 2# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
|  |  | 3# | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
| 粪大肠菌群 | 02月02日 | 1# | 330 | 270 | 430 | 230 | / |
|  |  | 2# | 630 | 220 | 340 | 460 | / |
|  |  | 3# | 490 | 330 | 270 | 430 | / |
|  | 02月03日 | 1# | 220 | 210 | 330 | 460 | / |
|  |  | 2# | 230 | 340 | 210 | 170 | / |
|  |  | 3# | 490 | 340 | 330 | 270 | / |

表7-18地下水监测结果执行标准

| 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中的三类标准 |
| --- |
| 地下水 | 项目 | 最高允许排放限值（mg/L） | 项目 | 最高允许排放限值（mg/L） |
|  | pH | 6.5~8.5 | 挥发酚 | 0.002 |
|  | 总硬度 | 450 | 氰化物 | 0.05 |
|  | 氨氮 | 0.2 | 砷 | 0.05 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.02 | 汞 | 0.001 |
|  | 硝酸盐 | 20 | 六价铬 | 0.05 |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 铅 | 0.05 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 | 氟化物 | 1.0 |
|  | 硫酸盐 | 250 | 镉 | 0.01 |
|  | 氯化物 | 250 | 铁 | 0.3 |
|  | 锰 | 0.1 | 锌 | 1.0 |
|  | 铜 | 1.0 | 粪大肠菌群 | / |

根据地下水监测结果可知：

1）各监测点位的pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌均达标；

2）部分监测点位硫酸盐、总硬度超标；

3）各监测点位氨氮、亚硝酸盐均超标。

4）粪大肠菌群无标准限值要求。

7.6.3引用厂址上游井水作为对照点

### 7-19地下水监测结果

| 监测点位 | 1#：厂址上游处井水 |
| --- | --- |
| 监测项目 | 监测日期 | 监测结果（mg/L） | 结果评价 |
| pH | 2017年06年01日 | 6.98 | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 6.97 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 | 2017年06年01日 | 1.86 | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 3.83 | 不合格 |
| 氨氮 | 2017年06年01日 | 0.664 | 不合格 |
|  | 2017年06年02日 | 0.641 | 不合格 |
| 亚硝酸盐 | 2017年06年01日 | 0.014 | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 0.016 | 合格 |
| 硝酸盐 | 2017年06年01日 | 0.51 | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 0.53 | 合格 |
| 汞 | 2017年06年01日 | 4×10-5L | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 4×10-5L | 合格 |
| 六价铬 | 2017年06年01日 | 0.008 | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 0.008 | 合格 |
| 铅 | 2017年06年01日 | 0.176 | 不合格 |
|  | 2017年06年02日 | 0.172 | 不合格 |
| 镉 | 2017年06年01日 | 0.004 | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 0.004 | 合格 |
| 铜 | 2017年06年01日 | 0.05L | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 0.05L | 合格 |
| 锌 | 2017年06年01日 | 0.083 | 合格 |
|  | 2017年06年02日 | 0.083 | 合格 |

根据地下水监测结果可知：

上游监测点位的pH、亚硝酸盐、硝酸盐、汞、六价铬、铜、锌达标；高锰酸盐指数、铅、氨氮超标；

### 7.7土壤监测内容及结果

7.7.1土壤监测内容

项目土壤监测方法见表7-20、7-21。

表7-20   土壤监测内容

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 下风向1# 下风向2# | 镉、汞、铜、锌、铅、六价铬、镧 | 监测1天，每天1次 |

表7-21土壤监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧 | 电感耦合等离子体质谱法 | DZ/T0258-2014 | Agilent7700 (C0005) | \ |
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555.7-1995 | 722型分光光度计（H0046） | 0.004 |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | GB/T22105.1-2008 | AFS-3000原子荧光度计（C0133） | 0.002 |
| 前处理方法参考《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766-2015） |
| 镉 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感 | HJ 803-2016 | Agilent7700 (C0005) | 0.07 |
| 铜 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 | Agilent7700 (C0005) | 0.5 |
| 铅 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 | Agilent7700 (C0005) | 2 |

7.7.2土壤监测结果

土壤监测结果见表7-22

表7-22 土壤监测结果及评价

| 监测项目 | 监测日期 | 监测结果（mg/kg） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# |  |
| 镉 | 2017年05月22日 | 0.24 | 0.22 | 达标 |
| 汞 | 2017年05月22日 | 0.028 | 0.015 | 达标 |
| 铜 | 2017年05月22日 | 34.7 | 34.8 | 达标 |
| 锌 | 2017年05月22日 | 422 | 162 | 达标 |
| 铅 | 2017年05月22日 | 46.8 | 31.4 | 达标 |
| 六价铬（mg/L） | 2017年05月22日 | 0.071 | 0.071 | 达标 |
| 镧 | 2017年05月22日 | 37.4 | 36.5 | / |

表7-23  土壤监测结果评价标准

| 《土壤环境质量标准》GB15618-2008中表3规定的2级标准 |
| --- |
| 土壤（旱地） | 项目 | 农业用地 按pH值分组最高允许排放限值（mg/m3） |
|  |  | ≤5.5 | ＞5.5~6.5 | ＞6.5~7.5 | ＞7.5 |
|  | 镧 | — | — | — | — |
|  | 六价铬 | — | — | — | — |
|  | 汞 | 0.25 | 0.35 | 0.70 | 1.5 |
|  | 镉 | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.80 |
|  | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  | 铅 | 80 | 80 | 80 | 80 |

根据土壤监测结果，监测的各项指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。

### 7.8固体废弃物处置情况检查

（1）生活垃圾

项目劳动定员25人，收集后运至本垃圾填埋场填埋。

（2）污泥

渗滤液处理系统产生的污泥由污泥泵和输送管道送至本垃圾填埋场填埋。

### 7.9污染物总量控制

项目处理达标后渗滤液主要回用于城市道路洒水及城市绿化，雨水天通过沟渠排入沱江，排放量较小，无法统计，建议维持环评批复总量指标。详见表7-24。

表7-24   污染物总量控制表

| 项目 | 总量指标意见的函值（t/a） |
| --- | --- |
| 废水 | COD | 4.38 |
|  | NH3-N | 1.095 |

### 7.10公众意见调查

根据国家环境保护总局，环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。本次调查广泛地了解和听取民众的意见和建议，以便更好的执行国家制定的关于建设项目竣工及环境保护验收的相关规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。调查范围主要为资阳市雁江区松涛镇打石湾的住户，共发放50份调查问卷，回收有效问卷50份，回收率100%。调查内容包括施工期间和试运营期间各污染物对民众的影响情况以及对该建设项目环保工作的满意程度。在对该项目建设环境保护工作满意程度方面调查结果表明，50人中有45人对该项目的环境保护工作表示满意，占90%；2人对该项目的环境保护工作表示基本满意，占4%，3人对该项目的环境保护工作表示无所谓，占6%。体调查结果见下表，调查表见附件。

表7-25  被调查人员职业构成统计表

| 职业 | 农民 | 工人 | 干部 | 个体户 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 4 | 0 | 19 | 17 | 48 |
| 比例（%） | 16 | 8 | 0 | 38 | 34 | 100 |

表7-26   被调查人员年龄构成统计表

| 年龄范围 | 20岁以下 | 20～30 | 31～40 | 41～50 | 51～60 | 60及以上 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1 | 3 | 50 |
| 比例（%） | 0 | 46 | 30 | 16 | 2 | 6 | 100 |

表7-27  对项目建设的调查结果统计

被调查者居住的或工作地与本项目距离：200m内0人 200~1km 17人 1km~5km 16人 5km外15人

您对本项目建设的态度：支持46人 不支持0人 无所谓4人

您对本项目的环保工作是否满意：满意45人 基本满意2人 不满意0人 无所谓3人

您认为本项目对您的主要环境影响是： 大气污染1人 水污染1人 噪声污染1人 没有影响40人 不知道9人

本项目建设过程是否对你产生不利环境影响： 无影响48人 有影响0人 有影响，但业主采取了措施1人 不清楚1人

本项目试生产过程是否对你产生不利环境影响： 无影响49人 有影响0人 有影响，但业主采取了措施1人 不清楚0人

### 7.11生态环境影响调查

资阳市城市生活垃圾填埋场进行覆土绿化等生态恢复措施，生态恢复主要是植树种草。对于覆土取土地的地点生态恢复，采取复耕，不能复耕的植树种草，低洼处修建鱼塘。因此，项目对区域的生态系统不会产生影响。

8环境管理检查

### 8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

项目于2002年10月，四川省环境保科学研究院编制完成该项目环境影响报告书；2003年1月24日，四川省环境保护局下达了《关于资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂环境影响报告书的批复》（川环建函[2003]21号）；2013年6月，南京科泓环保技术有限责任公司编制完成《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表（报批件）》；2013年6月13日，资阳市环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表的批复》（资环建函[2013]91号）；2017年11月17日召开了资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目竣工环境保护验收会，会议通过了资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目的验收；2017年5月委托四川福德昌环保科技有限公司对该公司“资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂”进行环境保护验收监测。项目于2002年5月开工建设，2005年10月试运行。资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂总投资2540万元，其中环保投资1305.73万元，该项目在建设过程中，执行了环保“三同时”制度，环保审批手续完备。

### 8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

本项目渗滤液处理系统运行正常，处理能达到处理能力为150m3/d，渗滤液处理可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表2中标准后排入沱江。生活污水经过化粪池处理后，用于场内绿化施肥。

项目营运后，填埋场垃圾中的有机物经微生物分解后，产生CO2、CH4等填埋气体，经过PVC导气管收集，排放方式采用石笼导气井结构，设导气井。PVC导气管和导气井均能正常运行。

### 8.3环境保护档案管理情况检查

本厂配备了兼职环保工作人员1名，负责全厂的环保工作与项目有关的各项环保档案资料（环评报告书、环评批复、环保设备档案等）的保管。

### 8.4环境风险防范措施及污染事故应急预案检查

8-1环境风险防范措施对照表

| 名称 | 环评措施 | 实际措施 |
| --- | --- | --- |
| 渗滤液 | 采用堆肥与填埋相结合的方法，是垃圾有机物与无机物分离，将有机物用于生产堆肥，将无机物填埋，从根本上减少有机物填埋产生的渗滤液量。 填埋场周围修建二级截洪沟，以保证厂区外雨水不进入填埋场，减少渗滤液的产生量。 垃圾填埋采用分区填埋，填埋作业区与待填埋区和填埋完成区分别设置渗滤液和雨水收集系统。 采用渗滤液回灌技术，将渗滤液收集后在填埋场回灌，充分利用地表蒸发，垃圾层吸收和生物降解耗水的综合功能，减少渗滤液产生量和污染浓度。产生的渗滤液通过防渗系统今日渗滤液调节池，然后进入污水处理站处理。 | 1、无堆肥工艺 2、填埋场周围修建雨水管道，进行雨污分流 3、垃圾填埋采用分区填埋，填埋作业区与待填埋区和填埋完成区分别设置渗滤液和雨水收集系统。 4、渗滤液处理系统：处理能力，150m3/d，采用“中温厌氧+膜生物反应（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”工艺，、维持原有的调节池不变，沿原有的厌氧反应器，新建A/O反应池、物化沉淀池、接触过滤池、浓缩液沉淀池，综合处理间。 |
| 恶臭 | 恶臭产生主要来自垃圾贮仓，分选和发酵工序，特别是贮仓和发酵的恶臭浓度较大，在垃圾贮料仓、前分选间和发酵产生的臭气采用吸风罩用引风抽吸在15m高度排空。 | 现无堆肥工序，圾填埋场在填埋作业时产生恶臭气体，恶臭气体中的主要污染物是硫化氢以无组织形式进入大气，采用及时覆盖垃圾，并种植灌木等适宜生长的植物，进行环境绿化，阻挡和减轻恶臭的扩散，每天对填埋区、污水处理区进行灭蚊灭蝇除臭（，设置500m卫生防护距离。 |
| 防渗漏 | 垃圾填埋场主要防渗衬垫材料国内衣黏土为主 | 现垃圾填埋场主要防渗衬垫材料为土工膜 |
| 防洪措施 | 本项目防洪采用三条截洪沟，拦截沟采用浆砌块石矩形沟。 | 本项目防洪采用三条截洪沟汇成1条，拦截沟采用浆砌块石矩形沟。 |
| 填埋气体 | 填埋场垃圾体内残留的有机物，经微生物作用降解后，将产生CO2、CH4等气体，这些气体浓度过高，会引起爆炸，工程设计在填埋垃圾过程中同时填埋气体排导管，排导方式采用石笼导气井结构，导气管采用PVC管，设置导气井、为防止爆炸事故发生1、导气管和导气井设计密度一定要达到防爆的要求，在填埋场内设竖向集气井，全场设置竖向集气井数量一定要达到防爆的数量要求。2、做到填埋场不填埋有机成份的垃圾，在垃圾分选时，严格把关。3、工程运行时，加强对导气系统的管理，严格按设计要求填埋。 | 填埋场垃圾中的有机物经微生物分解后，产生CO2、CH4等填埋气体，经过PVC导气管收集后采用石笼导气井结构，集中排气口上点火将填埋气体烧掉。填埋区排气井尽可能采用正三角形布置，排气筒水平间距不大于50m，采取自然排气法的管口应高于场地表面1m以上，如发现排气系统堵塞、底部压力增大，应及时检修排气系统或采取减压措施，有条件时改用主动式气体收集系统，将垃圾气体抽出集中处理。按规范[2001]190号，垃圾填埋作业区为生产的火灾危险分类的戊类防火区，易燃、易爆部位为区丙类防火区。在填埋区应设消防贮水池和消防给水系统等灭火设施。在填埋区应设防火隔离带，宽度大于8m。 |
| 事故排放 | / | ①项目调节池设置容量大于渗滤液产生量，多余渗滤液可暂存至调节池； ②本项目出口设置水质在线监测仪，若出水水质出现较大变动，应关闭水水水阀，检测原因； ③垃圾填埋场应指定专人定期对渗滤液处理站输送管道、设备进行检查，及时进行必要维护。 |

反渗透系统故障风险风险防范措施

表8-2反渗透系统故障风险风险防范措施

| 问题 | 处理方法 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 生物污堵 | 清洗 | 1、及时更换保护液，以更好存储膜元件 2、检查原水的生物污染可能性 3、在正常运行时，短时冲击式往原水中投加非氧化行杀菌或者SBS 4、使用微/超滤去除微生物 5、安装抗污染膜元件 |
| 结垢 | 清洗 | 1、在当前系统回收率下检查原水中的结构可能性 2、分析原水、产水和浓水中可能导致结垢的离子 3、检查系统浓水侧是否出现结垢 4、优化预处理中的pH调节和阻垢剂加药 5、添加离子交换软化或石灰软化 6、较低的回收率会减少结垢风险 |
| 有机物污堵 | 清洗（困难） | 1、增加预处理 2、安装/优化混凝，超滤或者活性炭 3、考虑使用油水分离器做预处理 |
| 颗粒/胶体污堵 | 清洗（困难） | 1、更换腐蚀的系统软件 2、安装或者优化预处理中的过滤器 3、增加混凝/絮凝防治铁和胶体污堵 4、通过频繁的清洗弥补 |
| 机械破坏 | 更换膜元件 | 1、避免高压降/水锤，预防发生望远镜现象，压实或者产水管损坏 2、膜表面划伤：冲洗管路、安装保安过滤器 3、膜片分层：表面产生背水 4、正确安装膜元件 |
| 氧化性破坏 | 更换膜元件 | 1、去除反渗透上游的氧化物，比如头家SBS 2、增加活性炭过滤器 3、替换腐蚀的系统软件 |
| 泄漏 | 修复或者更换膜元件 | 1、避免水锤 2、检查并替换老的O型圈 3、正确安装膜元件 4、寻找探针分布规律 |

### 8.5卫生防护距离检查

资阳市城市生活垃圾填埋场厂已经设置500m卫生防护距离，经调查，生活垃圾填埋场周围500m范围内已拆迁完（违建1个养老院，待拆除），共拆迁171户，拆迁总面积为54538.10m2，合法面积为33471.11m2，补偿款总额为153392030.49元（详见附件），现卫生防护距离内无学校、医院、农户居住，不涉及搬迁。

### 8.7排污口规范化和绿化

各废气排气筒设置了采样孔；项目建有独立的雨水管网和废水管网。厂区内铺设了绿化带，种植了树木，加强厂区及厂界绿化。

### 8.8环评批复要求落实情况检查

关于资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂环境影响报告书的批复（川环建函[2003]21号）环评要求落实情况检查对照参见表8-2。

表8-2  对环评批复要求的落实情况

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 1、垃圾填埋场应做好场地防渗处理和场周围防洪措施，产生的渗滤液要集中收集处理达标后才能外排。 | 已落实，采取黏土防渗处理。 |
| 2、含有重金属的垃圾应分类回收，妥善处置，避免进入填埋场或者堆肥系统造成二次污染。 | 已按要求落实，运营中对垃圾进行了分类收集。 |
| 3、对恶臭气体要采取有效的防治措施，做到达标排放。在报告书中提出的卫生防护距离内不能新建居住点，并认真落实现有农户的搬迁与安置工作。 | 已按要求落实，无堆肥工序，恶臭影响较小，填埋作业时产生恶臭气体及时覆盖和种植灌木等适宜生长的植物，每天对填埋区、污水处理区进行灭蚊灭蝇除臭，设置500m卫生防护距离，在卫生防护距离内无居民，未新建居住点。 |
| 4、取土场应采取相应的生态恢复措施，恢复植被，防止水土流失。 | 已按要求落实，取土完成后及时恢复原有生态功能，进行绿化处理。 |
| 5、堆肥滞销带来的填埋量增加以及渗滤液量和污染物浓度增大应采取可行的工程措施和环保措施，确保污染物达标排放。 | 已落实，场内未设置堆肥工艺。 |
| 6、在本项目未投入运行期，做好现有填埋场已填埋垃圾的卫生填埋、渗滤液收集和处理达标工作，认真落实报告书提出的对现有填埋场的整改措施 | 已落实，已做好现有填埋场已填埋垃圾的卫生填埋、渗滤液收集和处理达标工作 |

### 8.9建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故

验收监测期间，通过询问当地环保部门和项目周边企业可知，该项目建设期间和试运行期间未发生重大污染事故和扰民事件。

9结论

资阳市城市生活垃圾处理厂投资2540万元进行资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂的建设，其中其中环保投资1305.73万元，占总投资的51%。本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告书及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。本次验收在本项目各生产工序和废气、废水处理设施均正常稳定运行，实际工况满足验收监测要求，进行了废气和厂界噪声的采样监测，本验收监测报告是针对2017年5月、6月、7月和2018年2月生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下：

### 9.1废气

### 2017年5月和6月验收监测期间，有组织排放废气中硫化氢和氨的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中 的 二级标准；无组织废气中硫化氢和氨的排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准。2018年02月02日和02月03日监测期间废气甲烷满足《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008中9.2的排放要求。

### 9.2废水

根据监测结果可知，废水出口2#监测各项指标均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准，进水口1#的废水是渗滤液，监测指标无标准值，暂不评价。

### 9.3噪声

厂界噪声共设4个监测点位，在厂界四周各设置共4个监测点位，每个点位连续监测2天，每天昼间监测1次，夜间1次，监测结果显示：2017年5月和6月验收监测期间，监测点位昼夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准相应标准限值。

### 9.4地下水

### 监测期间资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂项目地下水pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中的三级标准。总硬度、氨氮、亚硝酸盐、硫酸盐不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中的三级标准。粪大肠菌群无执行标准。上游监测点位的pH、亚硝酸盐、硝酸盐、汞、六价铬、铜、锌满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中的三级标准；高锰酸盐指数、铅、氨氮不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中的三级标准。

### 9.5土壤

2017年5月22日对土壤进行采样监测，根据土壤监测结果，监测的各项指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）中二级标准。

### 9.6固体废弃物

生活垃圾，产生垃圾收集后运至本垃圾填埋场填埋。

污泥：渗滤液处理系统产生的污泥由污泥泵和输送管道送至本垃圾填埋场填埋。

### 9.7污染物总量控制

COD、氨氮的总量控制指标为4.38t/a和1.095t/a

### 9.8公众意见调查

验收期间对项目周围居民及员工进行调查，发放公众意见调查表50份，收回公众意见调查表50份。调查人群年龄从20~70岁，文化程度从小学到大专，均在附近居住或工作。经统计对该项目环保表示满意的占90%，基本满意的占4%，未填写的占6%。

### 9.9环境风险管理检查

本项目危险源主要是：（1）渗滤液处理系统浓缩液回灌风险（2）反渗透系统故障风险（3）事故排放的风险（4）填埋场气体爆炸的风险

建设单位做到了加强危险废物的管理。主要是表现为：

- 定期对渗滤液处理站进水水质进行监测，并对数据进分析总结；

- 及时更换保护液，以更好存储膜元件；

- 项目调节池设置容量大于渗滤液产生量，多余渗滤液可暂存至调节池；

- 本项目进出口设置水质在线监测仪，若出水水质出现较大变动，应关闭水阀，检测原因；

- 垃圾填埋场应指定专人定期对渗滤液处理站输送管道、设备进行检查，及时进行必要维护；

- 严格按设计规范设置气体排气管；

- 在填埋区应设消防贮水池和消防给水系统等灭火设施。在填埋区应设防火隔离带，宽度大于8m；

- 在填埋场四周设气体监测装置。

本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

### 9.10卫生防护距离及搬迁落实情况检查

资阳市城市生活垃圾填埋场厂已经设置500m卫生防护距离，经调查，生活垃圾填埋场周围500m范围内住户已拆迁完，现卫生防护距离内无学校、医院、农户居住，不涉及搬迁。

### 9.11验收监测结论

项目现正常运行，环保设施按环评要求进行建设，基本符合验收监测条件，有组织废气和无组织废气的硫化氢和氨均达标排放；土壤监测满足标准要求；噪声昼间夜间监测值均达标；废水监测满足验收监测要求，废水出口达标排放；地下水部分指标超标；废气甲烷达标排放。

10建议

10.1、加强垃圾处理场的管理，强化岗位培训，确保各渗漏液收集池正常运行，杜绝事故排放。

10.2、认真落实突发环境污染事故应急预案并加强演练，确实有效防范环境风险。

10.3、继续加强填埋场周围的植树造林工作，尽量减少废气、噪声对周围环境的影响。

10.4、加强卫生防护距离范围内土地利用控制，设置警示标志，发现居民和单位进入时，应及时报告地方政府有关部门，避免产生环境纠纷。

10.5、垃圾填埋达到填埋区设计标高后应及时按规范进行封场。

10.6、加强地下水的监测，发现异常情况及时上报资阳市环保局。

10.7、配足各岗位人员，确保正常生产运行。

10.8、及时更新设备、车辆确保正常生产运行。

11 环保措施图片

自动采集水样装置

出水口

清水池

渗滤液处理系统全景

在线监测仪器

对入场垃圾进行药物喷洒灭蝇除臭

调节池

垃圾填埋区排气筒

排水沟

拆迁

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：四川福德昌环保技有限公司        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 资阳市300吨/日城市生活垃圾处理厂 | 项目代码 | N8022 | 建设地点 | 资阳市雁江区松涛镇打石湾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 城市环境卫生管理 | 建设性质 | ■ 新建 □ 改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 日处理生活垃圾300吨 | 实际生产能力 | 日处理生活垃圾约400吨 | 环评单位 | 四川省环境保科学研究院 |
|  | 环评文件审批机关 | 四川省环境保护局 | 审批文号 | 川环建函[2003]21号 | 环评文件类型 | 报告书 |
|  | 开工日期 | 2002-05 | 竣工日期 | 2005-10 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 四川福德昌环保科技有限公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | 均达到工况 |
|  | 投资总概算（万元） | 2540 | 环保投资总概算（万元） | 331.69 | 所占比例（%） | 13.06% |
|  | 实际总投资 | 2540 | 实际环保投资（万元） | 1305.73 | 所占比例（%） | 13.06% |
|  | 废水治理（万元） | 1297.73 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 8 | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 8760h/a |
| 运营单位 | 资阳市城市生活垃圾处理厂 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | / | 验收时间 | / |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

及时覆土、消毒防臭

种植防护林、

设置卫生防护距离

运至填埋场

城市生活垃圾

车辆运输噪声

加强管理

地磅称重

绿化

渗滤液、生活废水

填

埋

场

作

业

收集后点燃

机械设备噪声

选取低噪设备

加强管理

墙体阻隔、距离衰减

卸车、

覆土扬尘

加强管理、洒水抑尘

覆土及时压实

垃圾恶臭

填埋气体

收集后进入渗滤液处理体统处理达标后排放

致病害虫

及时压实覆盖、

消毒杀虫

雨水

分流导出

压  实

中间覆盖

终场覆表层土

垃圾卸车

摊  铺

终场